PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych w postaci mieszanki piasku z solą (30%)  do

Zadanie nr 1 – baza wykonawcy zewnętrznego  Olsztynku – 100 ton

Zadanie nr 2 – baza wykonawcy zewnętrznego w Mątkach i Sętalu – 675 ton

Zadanie nr 3 – baza wykonawcy zewnętrznego w Sorkwitach – 225 ton

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mieszanki piasku o uziarnieniu do 2 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 z solą spełniającą wymagania normy PN-86/C-84081/02. Zamawiający wymaga aby zawartość soli w dostarczonej mieszance nie była mniejsza niż 30% dla zadań nr 1, 2 i 3.

Materiał na plac rozładunkowy dla poszczególnych zadań należy dostarczyć do

Zadanie nr 1 – Baza firmy EUROBET sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 32, Olsztynek

Zadanie nr 2 – Baza firmy Transport Ciężarowy „SONTRANS” Katarzyna Sontowska:

- Mątki 14

- Sętal 66

Zadanie nr 3 – Baza firmy Zakład Usług Rolnych Świder Wiesław, Warpuny32, 11-731 Sorkwity

Dostawy należy realizować w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia i zmniejszenia ilości.
Realizacja dostaw będzie realizowana sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego złożonym w formie pisemnej przesłanym faksem lub drogą elektroniczną w terminie 2 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy.

Minimalna ilość jednorazowej dostawy nie będzie mniejsza niż 25 ton.

Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty załadunku materiału na placu Wykonawcy, transportu do miejsca docelowego oraz rozładunku na placu wskazanym przez Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację poszczególnych zadań.

Czas realizacji umowy: 31 grudnia 2021 r.

Kryterium wyboru oferty:

- Cena – 100pkt