| Wykonawca: | PROMUS sp. z o. o. ul. Spichrzowa 17 80-750 Gdańsk |  |
| --- | --- | --- |
| Inwestor: Powiat Olsztyński Plac Bema 5 10-516 Olsztyn Powiatowa Służba Drogowa ul. Cementowa 3 10-429 Olsztyn |  |
| Projekt Wykonawczy Inwestycja: Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1428N w miejscowości Kłódka. Adres: Droga powiatowa Nr 1428N, m. Kłódka, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński . Nr działek na których będzie wykonana remont mostu: 16-113/1 obręb Barcikowo, 19-232, 19-73/1 obręb Cerkiewnik. Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU MOSTU DROGOWEGO PRZEZ RZEKĘ ŁYNĘ W M. KŁÓDKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1428N W KM 7+050. Branża: MOSTOWA OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany oświadczm, że ww. Projekt Wykonawczy jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektował: mgr inż. Wiktor Łożyński upr. bud. 42/79/OL Olsztyn Lipiec 2019 r. (miejscowość ) ( data) |

Zawartość  opracowania

I.  Opis  techniczny                     str. 3  -  11

II. Rysunki :

- Sytuacja  1: 500.

- Inwentaryzacja – rzut  z  góry.

- Inwentaryzacja – widok z  boku  i  przekrój poprzeczny.

- Inwentaryzacja – przekrój  podłużny  i  poprzeczny.

- Projekt  budowlany / wykonawczy – rzut z  góry.

- Projekt  budowlany / wykonawczy  -  widok                i  przekrój  podłużny.

- Projekt  budowlany / wykonawczy – przekroje.

- Projekt  budowlany / wykonawczy – przekroje.

III. Informacja  BIOZ

Opis  techniczny

do   projektu  wykonawczego  remontu  mostu  przez  rzekę  Łynę                   w  m.  Kłódka  w  ciągu  drogi  powiatowej   Nr 11428N w  km  7+050.

- Podstawa  opracowania.

- Umowa zlecenie  zawarta  na  wykonanie inwentaryzacji  i   projektu  budowlano – wykonawczego   remontu  mostu  przez  rzekę  Łynę  w  m. Kłódka  w  ciągu  drogi  powiatowej  Nr 1428N.

- Inwentaryzacja  istniejącego  mostu.

- Wizja  lokalna.

- Zakres  opracowania.

Opracowanie  obejmuje  projekt  wykonawczy  remontu  mostu  przez  rzekę  Łynę  w  m. Kłódka  w  ciągu  drogi  powiatowej  Nr 1428N              bez  zmiany  nośności  obiektu.

- Lokalizacja  obiektu.

Most  podlegający  remontowi  jest  zlokalizowany  w  miejscowości  Kłódka  w  sołectwie  Barcikowo,  gmina  Dobre  Miasto,  powiat  olsztyński  na  działkach  o  nr  ewid.:

-  19-232, obręb  Cerkiewnik  będącą  własnością  Skarbu  Państwa, we  władaniu  Zarządu  Wody  Polskie,

-  16-113/1  obręb  Barcikowo  i  19-73/1  obręb  Cerkiewnik   będących  własnością  powiatu  Olsztyńskiego, we  władaniu  Powiatowej  Służby  Drogowej  w  Olsztynie.

- Charakterystyka  istniejącego obiektu - inwentaryzacja.

Istniejący  obiekt  podlegający  remontowi  jest  mostem  dwuprzęsłowym którego  konstrukcję  nośną  stanowią  cztery  dźwigary  stalowe – blachownice -  zgrupowane  w  dwie  skrzynki  z  otwartym  dnem  i  zwieńczone  żelbetową  płytą  pomostową.  Przęsła  mostu  oparte  jest  na  masywnych, żelbetowych  przyczółkach  środkowym  filarze. Posadowienie  przyczółków  i  filaru, pośrednie  na  palach  lub  studniach ( brak  możliwości  bezpośredniego  stwierdzenia ).

Widok z  boku.

Widok  od  czoła.

Rozpiętość  teoretyczna  mostu  Lt = 2 x 14,30  m.

Długość  całkowita  przęseł   Lc = 29,43 m.

Długość  całkowita  mostu  LC = 36,35 m.

Wysokość  konstrukcyjna  dźwigarów  HK = 1,90 m.

Szerokość  płyty  pomostowej  B = 6,92 m.

Szerokość  jezdni  Bj = 5,86 m.

Wysokość  konstrukcyjna  przęsła  hk = 2,25 m.

Wzniesienie  konstrukcji  nad  lustro  wody  Hw = 2,00 m.

Długość  skrzydełek  przyczółków  Lp = 3,00 / 2,90 m.

Nośność  obiektu  K = 15,0 t.

Przęsło  mostu  składa  się  z  czterech  belek  blachownicowych  zgrupowanych  po  dwie  tworząc  dwie  otwarte  dołem  skrzynki                     i  połączonych  między  sobą  za  pomocą  przepon  kratowych..

Rozstaw  dźwigarów  blachownicowych  w  skrzyńce  wynosi  b = 1100 mm  a  rozstaw  osiowy  skrzynek  wynosi  B = 3770 mm.  Wysokość  blachownic  H = 1900 mm.

Blachownica  składa  się  ze  środnika  wykonanego  z  blachy  grubości  g = 12 mm  i  pasów  dolnego  i  górnego  wykonanego  z  kątowników  nierównoramiennych  150 x 100 x 12 połączonych  ze  środnikiem  spoiną  ciągłą. Stężenia  poprzeczne  między  dźwigarami  skrzynki  zostały  wykonane  z  ½ teownika  PN 300,  a  skratowanie    poprzeczne  zostało  wykonane  z  dwóch  kątowników  50 x 50 x 5 mm.

Stężenia  poprzeczne  pomiędzy  dźwigarami  skrzynki  zostały  wykonane  w  rozstawie  co  2380 mm  w  tym  ze  skratowaniem  w  co  drugim  polu.

Pomiędzy  dwoma  skrzynkami  wykonano  poprzecznice  z  dwuteowników  PN 360  w  rozstawie  podłużnym  co  4780 mm.

Pomost  mostu  stanowi  żelbetowa  płyta  o  grubości  ok. 20 - 22 cm           i  szerokości  B = 692 cm  ułożona  na  dźwigarach  głównych  prawdo  podobnie  bez  zespolenia  z  dźwigarami.

Przęsło  mostu  posadowione  jest  na  masywnych,  żelbetowych   przyczółkach  usytuowanych  po  obu  stronach  rzeki  i  filarze  usytuowanym  w  nurcie  rzeki.  W  trakcie  oględzin  i  wykonaniu  odkrywki  przy  przyczółku  stwierdzono  że  konstrukcja  przyczółków  musi  być  posadowiona  pośrednio  na  ruszcie  palowym  lub  studniach.

Jezdnia  mostu  jest  wykonana  z  betonu  asfaltowego  ułożonego  na  żelbetowym  pomoście  mostu.

Kapy  chodnikowe  o  szerokości  53 cm,  żelbetowe  z  kątownikiem  40 x 40 mm  od  strony  jezdni.

Balustrady  mostu  wykonane  z  kształtowników  stalowych, słupki  z  dwóch  kątowników  60 x 60 mm,  pochwyt  z  dwóch  kątowników  40 x 40 mm,  przeciągi  z  płaskowników  40 x 10 mm.

W  trakcie wizji  lokalnej  stwierdzono:

- korozję  betonu  w  kapach  chodnikowych  i  gzymsach,

- mechaniczne  uszkodzenia  nawierzchni  bitumicznej,

- zapadnięcia  się  nawierzchni  przy  najazdach  na  przęsło  mostu  co  świadczy  o  braku  płyt  przejściowych,

- brak  odpowiedniej  dylatacji  pomiędzy  płytą  pomostową  a  ścianą  przyczółka,

- wykwity  rdzawe  oraz  stalaktyty  węglanowe  na  spodniej  powierzchni  płyty  pomostowej  co  świadczy  o  uszkodzeniu  izolacji  przeciwwodoszczelnej,

- łuszczenie  się  wierzchniej  farby  na  stalowych  dźwigarach  mostu,

- ogniska  korozyjne  na  styku  dźwigarów  głównych  z  ławą  podłożyskową.

- ogniska  korozyjne  w  oporęczowaniu  mostu,

- brak  prawidłowego  odwodnienia  płyty  pomostowej  oraz  całego  mostu.

- Opis projektowanych  prac  remontowych  mostu.

- Prace  rozbiórkowe.

W  ramach  prac  rozbiórkowych  przy  remoncie  mostu  w  ciągu  drogi  powiatowej  Nr 1428N  należy  wykonać:

- demontaż  istniejących  balustrad  wykonanych  z  z  kształtowników  stalowych, słupki  z  dwóch  kątowników  60 x 60 mm,  pochwyt  z  dwóch  kątowników  40 x 40 mm,  przeciągi  z  płaskowników  40 x 10 mm  o  łącznej  72,00 mb, .

-  demontaż  betonowych  barier  ochronnych  na  łącznej  długości  60,00 mb,

-  rozebranie  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  ma  płycie  pomostowej  mostu  o  powierzchni  177,85 m2,

-  rozebranie  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  wraz  z  podbudową  na  dojazdach  do  mostu  o  powierzchni  60,00 m2,

-  rozebranie  czap  żelbetowych  czap  chodnikowych  o  łącznej  powierzchni  F = 2 x 0,53 x 36,35 = 38,53 m2 i  V = 5,40 m3,

-  zdjęcie  istniejącej  bitumicznej  izolacji  wodoszczelnej  z  płyty  pomostowej  mostu  o  powierzchni  203,80 m2,

-  rozkucie  tylnych  ścianek  przyczółków  na  głębokość  90 cm  i  szerokość  5,90 m  o  objętości  żelbetu  V = 2 x 0,45 x 0,90 x 5,90 = 4,80 m3,

-  wykonanie  wykopów  przyobiektowych  pod  wykonanie  płyt  przejściowych  o  objętości  V = 22,00 m3.

- Prace  przygotowawcze.

W  ramach  prac  przygotowawczych  przy  remoncie  mostu  w  ciągu  drogi  powiatowej  Nr 1428N  należy  wykonać:

-  oczyszczenie  płyty  pomostowej  mostu  za  pomocą  hydropiaskowania  do  uzyskania  czystej  betonowej  powierzchni  o  F = 203,80 m2,

- oczyszczenie  spodu  płyty  pomostowej  mostu  za  pomocą  hydropiaskowania  do  uzyskania  czystej  betonowej  powierzchni                 o  F = 203,80 m2 z  nacieków  węglanowych  i  tlenków  żelaza,

-  oczyszczenie  konstrukcji  stalowej  mostu ( dźwigary  główny  i  stężenia  poprzeczne )  z   zwietrzałych  powłok  malarskich  za  pomocą  hydropiaskowania  lub  piaskowania o  powierzchni  około  F = 656 m2,

-  oczyszczenie  powierzchni  zewnętrznych  przyczółków  i  filaru  za  pomocą hydropiaskowania.

Wszystkie  prace  muszą  być  prowadzone             w  rękawie  zabezpieczającym  uniemożliwiającym  dostanie  się  odpadów  z  hydropiaskowania               i  piaskowania  do  wód  rzeki  Łyny.

- Roboty  konstrukcyjne  przy  remoncie  mostu.

W  ramach  robót  konstrukcyjnych  przy  remoncie  mostu  w  ciągu  drogi  powiatowej  Nr 1428N  należy:

- Na  ściankach  czołowych  zamykających  przyczółki po  ich  rozkuciu wykonać  żelbetowe  oczepy  pod  oparcie  projektowanych  płyt  przejściowych  pozostawiając  istniejące  zbrojenie.  Oczepy  wykonać  z  betonu  C 30/37  zbrojonego  stalą  A IIIN ( rys.M-8 ).

- Za  ściankami  zamykającymi  przyczółki  po  wykonaniu  wyprofilowanej  podbudowy  z  kruszywa  naturalnego  zagęszczanego  mechanicznie  wykonać  żelbetowe  płyty  przejściowe  o  wymiarach  450 x 580 x 30 cm  z  betonu  C 30/37  zbrojonego  stalą  A IIIN               ( rys.M-8 ).

- W  miejscach  występowania  rys  poprzecznych  wykonać  wgłębną  inniekcję  rys  w  ilości  około  17,0 mb  wypełniaczem  na  bazie  żywic  epoksydowych.

- Na  oczyszczonej  powierzchni  górnej  płyty  pomostowej  mostu  wykonać  wylewki  profilujące  w  spadku  poprzecznym  2%  od  środka  mostu  do  linii  załamania  w  miejscu  sączka  poziomego.  Wyprofilowanie  wykonać  z  zapraw  naprawczych  typu  PCC.

- W  płycie  pomostowej  mostu  osadzić  sączki  pionowe  typu  MSO2  w  psi  sączków  liniowych, poziomych  w  rozstawie  co  500 cm  ( rys.M-5 i M-7 ).

- Na  tak  przygotowanym  podłożu  płyty  pomostowej  ułożyć  izolację  wodoszczelną  z  papy  termozgrzewalnej  typu  mostowego.

- Pod  projektowanymi  kapami  chodnikowymi  i  gzymsem  osadzić  kotwy  talerzowe  typu  IV/B/M20  w  rozstawie  osiowym  co  50 cm.  Kotwy  osadzić  w  otworach  Ø 24 mm  wypełnonym  klejem  na  bazie  żywic  epoksydowych   ( rys. M-7 ).

- Wzdłuż  przełamania  płyty  pomostowej  w  odległości  20  cm  od  krawężnika  wykonać  poziomy  sączek  liniowy z  grysu  bazaltowego  4-6 mm  otoczonego  kompozycją  epoksydową  ułożoną  na  pasie  geowłókniny  7/14/310  z  odprowadzeniem  do  sączków  pionowych       ( rys.M-5 i M-7 ).

- Wzdłuż  płyty  pomostowej  w  odległości  275  cm  od  osi  mostu  ustawić  krawężnik  kamienny  typu  mostowego  20 x 18 cm.  Krawężnik  ustawić  na  podlewce  z  zaprawy  cementowej,  wodo  przepuszczalnej,  styki  krawężnika  między  sobą  wypełnić kitek  poliurutanowym  do  uszczelniania  połączeń  ( rys.M-5 i M-7 ).

- Kapy  chodnikowe  wraz  z  gzymsami  na  przęsłach  mostu  i  przyczółkach  wykonać  z  betonu  C 35/45  wodoszczelnego  zbrojonego  stalą  A IIIN  ( rys.M-7 ).  Górną  powierzchnię  kap  chodnikowych  i  gzymsów  zabezpieczyć  impregnatem  do  betonu.

- Na  płytach  przejściuwych  ułożyć  izolację  wodoszczelną  z  papy  termozgrzewalnej  typu  mostowego  zabezpieczoną  warstwą  ochronna  z  betonu  C 25/30  grubości  5 cm.

- Spód  płyty  pomostowej  po  oczyszczeniu  pokryć  zaprawami  naprawczymi  typu  PCC.

- Roboty  malarskie  przy  remoncie  mostu.

- Po  oczyszczeniu  konstrukcji  stalowej  mosty  ( dźwigary  główne, kratowe  stężenia  poprzeczne ,  stężenia  poziome  i  poprzecznice )  ubytki  w  miejscach  farb  podkładowych  i  antykorozyjnych  uzupełnić  zestawem  farb  podkładowych – epoksydowych.

- Cała  konstrukcję  stalową  mostu  pokryć  trzykrotnie  zestawem  farb  epoksydowych, nawierzchniowych  Grubość  poszczególnych  powłok  malarskich  powinna  wynosić  g = 240 ÷ 320 μm.  Proponowany  kolor  farb  dla  konstrukcji  stalowej  most  - niebieski  RAL – 5012, niebieski  jasny.

- Roboty  nawierzchniowe  przy  remoncie  mostu.

- Na  płycie  pomostowej  mostu  wykonać  warstwę  wiążącą  z  betonu  asfaltowego  AC16W  o  grubości  8 cm.

- Na  warstwie  wiążącej  ułożyć  warstwę  ścieralną  z  betonu  asfaltowego  AC11S  o  grubości  5 cm.

- Przy  krawężniku  w  pasie  o  szerokości  20 cm  ułożyć  asfalt  lany, modyfikowany  ze  spadkiem  8%  do  środka  obiektu.

- Nad  płytami  przejściowymi  wykonać  podbudowę  z  tłucznia  kamiennego  zagęszczanego  mechanicznie.

- Nad  płytami  przejściowymi  mostu  wykonać  warstwę  wiążącą                 z  betonu  asfaltowego  AC16W  o  grubości  8 cm.

- Na  warstwie  wiążącej  ułożyć  warstwę  ścieralną  z  betonu  asfaltowego  AC11S  o  grubości  5 cm.

- Nad  dylatacjami  mostu  wykonać  bitumiczne  przykrycie  dylatacyjne  typu  TARCO  wg. Rys. M-8.

- Roboty  zabezpieczające  i  wykończeniowe  przy  remoncie  mostu.

- Wzdłuż  gzymsów  mostu  zamocować  bariery  energochłonne                    z  pochwytem  spełniające  warunki  H2 / W3 / B  mocowane  do  kap  chodnikowych  w  rozstawie  słupków  co  100 cm  za  pomocą  śrub  kotwiących  SŁR  M – 20.

- Bariery  energochłonne  bez  pochwytu  przedłużyć  poza  obiekt  mostowy  na  długość  L = 15,0 mb.

- Na  końcach  skrzydełek  przyczółków  na  skarpach  wykonać  prefabrykowane,  trapezowe, ścieki.

- Stożki  nasypów  przy  skrzydełkach  do  ścieków  obrukować  kamieniem  polnym  ułożonym  na  podbudowie  z  podsypki  piaskowo – cementowej  3 : 1  grubości  10 cm.  Spoiny  między  kamieniami  wypełnić  zaprawą  cementową. Powierzchnia bruku  F =  100,0 m2.

- Po  obu  stronach  obiektu  ustawić  znak  ograniczenia  nośności  15t

B-18 i  tablicą  F-4 „Rzeka Łyna”

- Teren  w  granicach  opracowania, uporządkować  i  przywrócić  do  stanu  pierwotnego.

Opracował

mgr  inż.  Wiktor  Łożyński

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej  podpisany  oświadczam na  podstawie  art. 20  ust. 4  ustawy  z  dnia  7  lipca 1994  roku  Prawo  budowlane  ( Dz. U. z  2013  roku  poz. 1409 tj.               z  późniejszymi  zmianami ) , że  w/w  projekt  budowlany  jest  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami i zasadami wiedzy  technicznej.

Mosty -   mgr inż.  Wiktor  Łożyński           Nr upr.  42/79/OL