Załącznik Nr 2 do Instrukcji dla oferentów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 -etap II

  - Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z przebudową drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 -etap II łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy.

  - Ogólne uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerze: 40/3, 24/2, 24/4, 26/1 obręb Tomaszkowo, gm. Stawiguda. Roboty będą realizowane na podstawie:

- pozwolenia na budowę – decyzja Sta/222/2019 z dn. 19.11.2019 r.

- zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie pismem z dnia 05 lutego 2021 r.

- dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630” opracowanej przez firmę MAWO - PROJEKT, projektu stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 5/2017 znak: OŚiP.6220.71.2016.MJ z dnia 12.06.20217 r. oraz pozwolenie wodno- prawne znak: GŚ-III.6341.1.84.2017.JZ z dnia 13.12.2017 r.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach osi priorytetowej 7 – „Infrastruktura transportowa”, Działanie 7.2. – „Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych”, Poddziałanie 7.2.1- „Mobilny MOF- ZIT Olsztyna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zakres robót:

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym wyznaczenie granic ewidencyjnych)

- Roboty ziemne

- Podbudowy

- Nawierzchnie

- Roboty wykończeniowe

- Elementy ulic

- Roboty rozbiórkowe – karczowanie pni i krzewów

- Wbudowanie rur przepustów

- Zabezpieczenie kolizji z infrastrukturą podziemną

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- Ewentualna regulacja wysokościowa armatury naziemnej sieci uzbrojenia terenu nie przewidzianej do przebudowy poprzez dopasowanie ich rzędnych (np. włazy, zasuwy) do projektowanej rzędnej terenu

Na terenie objętym inwestycją występuje uzbrojenie:

- podziemna sieć telekomunikacyjna;

- podziemna sieć kanalizacji deszczowej;

- podziemna sieć kanalizacji sanitarnej;

- podziemna i nadziemna sieć energetyczna;

- podziemna sieć wodociągowa

- podziemna sieć gazowa .

Kompletna dokumentacja wraz z dokładnym opisem przedmiotu przebudowy znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

  - Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji kontraktu

Celem zamówienia jest skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót wykonania zadania w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę i właściwymi przepisami prawnymi i technicznymi, wyegzekwowanie wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót dla osiągnięcia celu, jakiemu inwestycja ma służyć, w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót terminie i kwocie umownej.

Zamówienie ma stanowić dla Zamawiającego gwarancję należytej realizacji projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 -etap II.

## Podstawowe obowiązki Nadzoru:

## Etap poprzedzający budowę:

Wykonawca (Nadzór inwestorski) zapozna się dokładnie z przekazaną przez Zamawiającego wszelką dokumentacją dotyczącą Projektu i przedmiotu zamówienia, przekaże pisemną opinię w sprawie poprawności oraz kompletności tej dokumentacji, sprawdzi, zweryfikuje, zaopiniuje pisemnie te dokumenty (opracowania) pod kątem kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą PB) i wytycznymi i pod kątem przydatności dla celów wykonawczych; wskaże braki, nieprawidłowości, których uzupełnienie i poprawa są niezbędne oraz przygotuje propozycje niezbędnych uzupełnień i zmian. Wykonawca (Nadzór inwestorski) przeanalizuje istniejącą dokumentację projektową oraz wszystkie uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji projektu. Wykonawca (Nadzór inwestorski) przygotuje pisemną opinię w w/w. kwestiach w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wszelkiej dokumentacji. Przedmiotowa opinia zostanie odebrana w formie protokołu odbioru.

- Etap budowy.

- Udział w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego dla Wykonawcy robót placu budowy. Wykonawca (Nadzór inwestorski) zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich zobowiązań i uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia budowy wynikających z Ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów prawa;

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie;

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, w ramach zawartego Kontraktu;

- Sprawdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w dostosowaniu do godzin pracy i potrzeb Wykonawcy robót;

- Sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych, przez Wykonawcę robót: urządzeń, materiałów budowlanych, wyposażenia, i innych wymaganych zapisami Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanych;

- Sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów;

- Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzętu na Terenie Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robót budowlanych, i jako zgodny lub nie z umową, każdorazowo przy pojawieniu się nowego sprzętu na Terenie Budowy.

- Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów;

- Zatwierdzanie wyrobów, materiałów budowlanych  i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz sprawdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania. Zatwierdzenie wyrobów, materiałów budowlanych i dostaw winno odbywać się na podstawie wniosków składanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca (Nadzór inwestorski) zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaopiniowanego wniosku w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. W przypadku wystąpienia potrzeby konsultacji wniosku z projektantem lub innym organem, termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego;

- Sprawdzanie jakości oraz zgodności materiałów i wyrobów budowlanych i dostaw z Kontraktem, organizowanie dodatkowych badań jakości, jeśli będzie to konieczne, polegających na zleceniu badań sprawdzających przez niezależne specjalistyczne laboratoria, jeżeli jest to niezbędne, przy czym dodatkowe badania wykonywane będą na koszt:

- Wykonawcy robót – w przypadku użycia materiału niezgodnego z określonymi wymaganiami,

- Nadzoru inwestorskiego – w przypadku zgodności badanego materiału czy innych z określonymi wymaganiami. O konieczności zlecenia wykonania badania sprawdzającego (kontrolnego) oraz ilości przeprowadzonych badań decyduje Inspektor Nadzoru lub Zamawiający.

- Sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających – potwierdzone każdorazowo wpisem w dzienniku budowy.

- Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad wpisem w dzienniku budowy;

- Organizowanie i prowadzenie Narad Technicznych z udziałem Wykonawcy Robót i Zamawiającego, sporządzanie protokołów z odbywanych narad i spotkań oraz przekazywanie ich stronom maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia Narady;

- Bieżące zgłaszanie projektantom zastrzeżeń Zamawiającego i /lub Wykonawcy robót (zgłoszenie do projektanta w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych w formie elektronicznej oraz listownej);

- Dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;

- Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i innych zgodnie z umową na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy PZP;

- Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych oraz uzupełniających i innych w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego i z zachowaniem zasad ustawy PZP, wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót ,a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;

- Potwierdzanie ilości wykonanych robót wraz z ustalaniem wartości wykonanych robót,

- Przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy (co najmniej raz w tygodniu) sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenia bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów, oznakowania terenu budowy itp., Każdorazowa inspekcja winna być potwierdzona wpisem w dzienniku budowy;

- Kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robót przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska.

- Żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- Potwierdzanie ilości odebranych robót, odbieranie od Wykonawcy robót budowlanych rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, terminowe weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego faktur przejściowych i końcowych;

- Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego i ostatecznego pogwarancyjnego

- Nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia, przez Wykonawcę robót, stwierdzonych usterek dających się naprawić;

- Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych;

- Sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w ciągu 21 dni od daty złożenia dokumentacji,

- Pisemne opiniowanie wszystkich wystąpień i wniosków Wykonawcy robót np. o przedłużenie terminu realizacji robót, Sporządzenie ww. opinii/odpowiedzi w ciągu 7 dni od dnia wpływu dokumentu.

- W przypadku zerwania umowy na roboty budowlane Inspektor jest zobowiązany nadzorować umowę będącą kontynuacją robót umowy przerwanej;

- Rozliczenie umowy na RB w ciągu 21 dni, w przypadku jej przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych przez Zamawiającego;

- Powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych wraz z określeniem zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad oraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady. Pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Nadzór w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z Ustawą PZP) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót.

- Przeprowadzanie z Wykonawcą robót odbiorów częściowych, (jeśli są przewidziane) i końcowego odbioru robót budowlanych;

- Przeprowadzenie odbioru końcowego Robót i sporządzenie Protokołu odbioru, listy Usterek i innych dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonanego odbioru,

- Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót kompletnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej m.in. oryginał Dziennika Budowy, uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, projektową dokumentację powykonawczą, sprawozdanie techniczne, sprawdzenie jej i przekazanie Zamawiającemu.

- Egzekwowanie od Wykonawcy robót wykonania zaleceń poodbiorowych;

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej całego Placu Budowy w dniu przekazania Placu Budowy oraz przekazania ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania protokołu przekazania Placu Budowy

- Opiniowanie przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych projektów umów o podwykonawstwo oraz zawartych umów w terminie 7 dni od daty złożenia przez wykonawcę robót

- Sprawdzenie wytyczenia przez wykonawcę robót: trasy, docelowego ukształtowania terenu objętego robotami oraz pozostałych prac w zakresie pomiarów sytuacyjno - wysokościowych i weryfikacja ich zgodności z dokumentacją;

- Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robót; wszystkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi oraz robót budowlanych wymagają zgody Zamawiającego; w przypadku podjęcia czynności nadzoru przez Wykonawcę już po rozpoczęciu budowy ma on obowiązek weryfikacji dokumentów budowy sporządzonych od początku realizacji umowy z wykonawcą robót i w przypadku stwierdzenia w nich nieprawidłowości, podjęcia działań w celu ich wyeliminowania;

- Akceptowanie organizacji, receptur i technologii wykonania robót zgodnie z wymaganiami SST;

- kontrolowanie ilości i terminowości wykonanych robót poprzez:

- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- sprawdzanie zakresu rzeczowego i ilościowego zrealizowanych robót (udział w obmiarach wykonanych robót, wykonywanie własnych pomiarów kontrolnych);

- sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej w trakcie budowy i odbiorów robót oraz robót zanikających (wraz z opisem) i przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej;

- akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu;

- przeprowadzanie kontroli uporządkowania terenów przyległych do budowy i dowiązania elementów drogi do terenów przyległych;

- powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót, rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym i innych zgłaszanych przez wykonawcę robót zagadnieniach oraz analiza i przedstawianie Zamawiającemu stanowiska w powyższych sprawach;

- wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, wymaganych przez Zamawiającego;

- rozpatrywanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania inwestycyjnego i rozwiązywanie problemów z tym związanych;

- realizacja wszystkich innych czynności i zarządzeń określonych przez Zamawiającego, które będą niezbędne do poprawnej i terminowej realizacji zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

## Czynności w okresie gwarancji i rękojmi

- Okres gwarancji na roboty budowlano - montażowe będzie trwał 60 miesięcy od dnia wystawienia protokołu końcowego odbioru robót.

- Nadzór zorganizuje i dokona przeglądu gwarancyjnego przynajmniej raz w ciągu roku, powiadamiając Zamawiającego i Wykonawcę robót. Każdorazowo sporządzi protokół i przekaże stronom.

- Nadzór będzie kontrolował prace Wykonawcy robót związane z usunięciem wad i usterek. W obecności Zamawiającego dokona odbioru  i sporządzi protokół.

- Przed upływem okresu gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Nadzór dokona przeglądu ostatecznego wykonanych robót i sporządzi protokół odbioru ostatecznego, będący podstawą do zwolnienia Wykonawcy robót z zobowiązań.

- Wykonawca robót budowlanych ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Przed upływem okresu rękojmi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Nadzór  dokona przeglądu z okresu rękojmi i sporządzi stosowny protokół, będący podstawą do zwolnienia Wykonawcy robót ze zobowiązań.

  - Warunki płatności

- Wynagrodzenie za nadzór, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w trzech transzach:

- I transza w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia umownego w terminie do 15.12.2021 roku. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru opinii sporządzonej przez Wykonawcę dot. dokumentacji o której mowa w pkt. III. ust 1.;

- II transza w wysokości 35% kwoty wynagrodzenia umownego, płatne po osiągnięciu 50 % wartości robót budowlanych objętych niniejszym nadzorem, w terminie do 30.06.2022 roku;

- III transza w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia umownego płatne po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych objętych niniejszym nadzorem.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje pełnienie usługi w okresie rękojmi i gwarancji.

  - Termin realizacji

- W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany pełnić niezbędne czynności związane z nadzorem realizacji umowy o roboty budowlane i nadzorem inwestorskim w okresie od podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, w trakcie realizacji robót budowlanych do odbioru końcowego robót i przekazania elementów robót do użytkowania oraz w okresie rękojmi i gwarancji do odbioru ostatecznego, łącznie z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych odbiorów.

- Planowany termin wykonania robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór to 15 listopada 2022 r.

  - Pozostałe warunki realizacji zamówienia

- Zamawiający przekaże na czas pełnienia nadzoru kopie następujących dokumentów:

- umowy z wykonawcą robót;

- posiadaną dokumentację wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;

- posiadane decyzje administracyjne pozwalające na realizację Umowy na roboty budowlane;

- inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt.

- Zamawiający poinformuje o umowach cywilno – prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy.

- Wykonawca zapewni personel posiadający odpowiednie uprawnienia do pełnienia nadzoru we wszelkich branżach wynikających z zakresu dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę przedsięwzięcia objętego niniejszym nadzorem.

Sporządził:

…………………………

Zatwierdził:

………………………..