Olsztyn, 23 marca 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie szczegółowej oferty cenowej na wykonanie kompleksowej usługi sporządzenia dwóch programów funkcjonalno – użytkowych na poniższe zadania zgodnie z przedstawionymi wytycznymi. Nieprzekraczalny termin wykonania usługi to 15.06.2022 r.

Dopuszczalne jest składanie ofert na pojedyncze zadania.

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej 1437N na odc. Olsztynek – Łutynowo.

- odcinek od skrzyżowania z DK58 w miejscowości Olsztynek do końca miejscowości Łutynowo, gm. Olsztynek - około 5,1 km;

Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej 1437N oraz 1526N na odc. Łutynowo – Waplewo.

- odcinek od końca miejscowości Łutynowo do węzła S51 w m. Waplewo, gm. Olsztynek - około 8,9 km;

Parametry techniczne dla zadania 1:

- Początek opracowania – km globalny DP Nr 1437N 0+000 (skrzyżowanie z DK58);

- Koniec opracowania – DP1437N na końcu miejscowości Łutynowo km globalny około 5+175 tj. na wysokości dz. 159/2 obr. Łutynowo, gm. Olsztynek;

- Kategoria drogi – L;

- Przekrój poprzeczny półuliczny lub uliczny w obrębie istniejącego przekroju (m. in. na terenie miejscowości Olsztynek - strefa przemysłowa oraz w m. Łutynowo);

- Przekrój poprzeczny drogowy poza terenami zamieszkanymi;

- Szerokość pasów ruchu dla przekroju półulicznego i ulicznego – min. 3,0 m (należy uwzględnić znaczne natężenie ruchu ciężarowego na początkowym odcinku drogi);

-	Szerokość pasów ruchu dla przekroju szlakowego – 2,75 m (w razie konieczności dopuszczalne zawężenie);

- Szerokość poboczy – minimum 0,75 m;

- Należy dowiązać zakres inwestycji do istniejących i projektowanych układów komunikacyjnych;

- Należy zaprojektować zatoki autobusowe w miejscu istniejących zatok oraz w miejscach w których autobusy zatrzymujące się na pasie ruchu będą stanowiły znaczne utrudnienie w ruchu.

  - Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124.)

- kategoria ruchu –  KR5 na odcinku strefy przemysłowej, KR3 na pozostałej części;

- nawierzchnia – beton asfaltowy;

W razie potrzeby należy przewidzieć:

- korektę geometrii drogi wraz z poszerzeniami;

- korektę geometrii skrzyżowań;

- ewentualną korektę niwelety drogi;

- poszerzenie granic pasa drogowego;

- budowę odwodnienia;

- przebudowę kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

UWAGA: Na odcinkach o dobrym stanie nawierzchni dopuszcza się wykonanie jedynie remontu (w szczególności w obrębie m. Olsztynek)

  - Chodniki

W obrębie miejscowości Olsztynek należy przewidzieć w zależności od stanu istniejącego chodnika jego ewentualny remont lub przebudowę oraz przedłużenie ciągu pieszego do wjazdu na działkę 16/5. W miejscowości Łutynowo należy zaprojektować nowy chodnik.

  - Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ramach opracowania należy przewidzieć zastosowanie elementów BRD w celu spowolnienia ruchu w obrębie miejscowości oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na odcinkach szlakowych.

W miejscach występowania przejść dla pieszych należy zastosować elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych (np. przejścia wyniesione, doświetlenie przejść, oznakowanie aktywne, azyle).

W granicach miejscowości Łutynowo oraz na wjeździe do m. Olsztynek należy zastosować wyspy spowalniające z odgięciem toru jazdy

  - Propozycje dotyczące odwodnienia

Należy zastosować odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowów przydrożnych poza terenem zabudowanym. Na terenie zabudowanym należy zaprojektować odwodnienie liniowe i/lub kanalizację deszczową wraz z odprowadzeniem wód opadowych w sposób nienaruszający stosunków wodnych na sąsiednich nieruchomościach.

Należy przewidzieć oczyszczenie, remont lub przebudowę istniejących przepustów (w tym przepustów pod zjazdami).

  - Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń obcych infrastruktury technicznej

W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną lub konieczności zabezpieczenia sieci, należy przewidzieć jej przebudowę lub zabezpieczenie.

  - Oświetlenie

Należy zaprojektować dostosowanie istniejącego lub wykonanie nowego oświetlenia (w miarę możliwości solarne) na terenie zabudowanym oraz w obrębie przejść dla pieszych.

  - Kanał technologiczny

Należy przeanalizować konieczność wykonania kanału technologicznego i w razie konieczności uwzględnić go w ramach dokumentacji projektowej.

Parametry techniczne dla zadania 2:

- Początek opracowania – DP1437N na końcu miejscowości Łutynowo km globalny około 5+175;

- Koniec opracowania – DP1526N na końcu miejscowości Waplewo na wysokości dz.159/4, obr. Waplewo, gm. Olsztynek, w miejscu połączenia z odcinkiem wykonanym w ramach S51;

- Kategoria drogi – L;

- Przekrój poprzeczny półuliczny lub uliczny w obrębie istniejącego przekroju na terenie miejscowości;

- Przekrój poprzeczny drogowy poza terenami zamieszkanymi;

- Szerokość pasów ruchu dla przekroju półulicznego i ulicznego – min. 3,0 m (w razie konieczności dopuszczalne zawężenie);

-	Szerokość pasów ruchu dla przekroju szlakowego – 2,75 m (w razie konieczności dopuszczalne zawężenie);

- Szerokość poboczy – minimum 0,75 m;

- Należy dowiązać zakres inwestycji do istniejących i projektowanych układów komunikacyjnych;

- Należy zaprojektować zatoki autobusowe w miejscu istniejących zatok oraz w miejscach w których autobusy zatrzymujące się na pasie ruchu będą stanowiły znaczne utrudnienie w ruchu.

  - Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124.)

- kategoria ruchu –  KR5 na odcinku strefy przemysłowej, KR3 na pozostałej części;

- nawierzchnia – beton asfaltowy;

W razie potrzeby należy przewidzieć:

- korektę geometrii drogi wraz z poszerzeniami;

- korektę geometrii skrzyżowań;

- ewentualną korektę niwelety drogi;

- poszerzenie granic pasa drogowego;

- budowę odwodnienia;

- przebudowę kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

UWAGA: Na odcinkach o dobrym stanie nawierzchni dopuszcza się wykonanie remontu nawierzchni (w szczególności w obrębie m. Waplewo)

  - Chodniki

W obrębie miejscowości Waplewo należy przewidzieć w zależności od stanu istniejącego chodnika jego ewentualny remont lub przebudowę. W miejscowości Nadrowo należy zaprojektować nowy chodnik.

  - Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ramach opracowania należy przewidzieć zastosowanie elementów BRD w celu spowolnienia ruchu w obrębie miejscowości oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na odcinkach szlakowych.

W miejscach występowania przejść dla pieszych, szczególnie w okolicach placówek oświatowych należy zastosować elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych (np. przejścia wyniesione, doświetlenie przejść, oznakowanie aktywne, azyle).

W granicach miejscowości Nadrowo oraz na wjeździe do m. Waplewo należy zastosować wyspy spowalniające z odgięciem toru jazdy

  - Propozycje dotyczące odwodnienia

Należy zastosować odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowów przydrożnych poza terenem zabudowanym. Na terenie zabudowanym należy zaprojektować odwodnienie liniowe i/lub kanalizację deszczową wraz z odprowadzeniem wód opadowych w sposób nienaruszający stosunków wodnych na sąsiednich nieruchomościach

Należy przewidzieć oczyszczenie, remont lub przebudowę istniejących przepustów.

  - Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń obcych infrastruktury technicznej

W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną lub konieczności zabezpieczenia sieci, należy przewidzieć jej przebudowę.

  - Oświetlenie

Należy zaprojektować dostosowanie istniejącego lub wykonanie nowego oświetlenia (w miarę możliwości solarne) na terenie zabudowanym oraz w obrębie przejść dla pieszych.

  - Kanał technologiczny

Należy przeanalizować konieczność wykonania kanału technologicznego i w razie konieczności uwzględnić go w ramach dokumentacji projektowej.

- Obiekty inżynierskie

Na przedmiotowym odcinku występują dwa obiekty inżynierskie:

- przepust w ciągu DP 1437N na cieku przed m. Nadrowo na wysokości dz. 17/43, obr. Nadrowo, gm. Olsztynek – należy przeprowadzić inwentaryzację obiektu i przewidzieć jego remont lub przebudowę w taki sposób aby doprowadzić jego nośność do obowiązujących przepisów

- most w ciągu DP1526N na rz. Marózka przed miejscowością Waplewo na wysokości dz. 187, obr. Waplewo, gm. Olsztynek. Obiekt wyremontowany, należy przewidzieć dopasowanie jezdni do obiektu oraz wymianę nawierzchni na obiekcie.

- Przejazd kolejowy

Na przejeździe kolejowym w okolicach m. Waplewo w ciągu DP1526N ze względu na przeprowadzoną w ostatnich latach przebudowę linii kolejowej należy przewidzieć jedynie dostosowanie jezdni do istniejącego przejazdu kolejowego oraz ewentualne zastosowanie elementów BRD

PFU należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Programy powinny zawierać wszelkie wymagane dokumenty, w szczególności wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalo – użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

W ramach opracowań należy przewidzieć uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień, w tym branżowych na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Dokumentację należy dostarczyć w 3 egzemplarzach papierowych oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanym na trwałym nośniku.

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę za komplet dokumentacji z takim zastrzeżeniem, że w razie braku wystarczających środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe zadanie, Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zmian zapytania i do wystosowania prośby do Oferentów o ponowne przesłanie oferty uwzględniającej ww. zmiany.

Ofertę cenową należy przesłać do dnia 01.04.2022r. do godz. 12.00 na adres poczty elektronicznej e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl

Telefon kontaktowy: 89 535 66 41 (Michał Koryciorz)