Opis przedmiotu zamówienia

Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N".

W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową, w imieniu Zamawiającego przygotować wniosek oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), zwane w dalszej części niniejszej specyfikacji pozwoleniem na budowę.

- STAN ISTNIEJĄCY

1. Lokalizacja

Droga powiatowa Nr 1368N w miejscowości Godki (gm. Jonkowo).

Stan istniejący:

- rodzaj nawierzchni drogi: bitumiczna

- szerokość jezdni ok. 5,5 m, poszerzenia do 6 m;

- brak odwodnienia

- w miejscowości Godki częściowo występują ciągi pieszo-rowerowe oraz piesze, które umiejscowione są bezpośrednio przy jezdni i oddzielone są od niej krawężnikiem.

2. Urządzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajdują się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

  - Parametry techniczne do projektowania

- początek opracowania –DP Nr 1368N początek miejscowości Godki od strony miejscowości Jonkowo (na wysokości działki 107/4 obręb Godki, gmina Jonkowo);

- koniec opracowania – DP Nr 1368N wewnątrz miejscowości Godki (na wysokości działki 87/1 obręb Godki, gmina Jonkowo);

- kategoria drogi – L;

- kategoria ruchu –  KR3;

-	szerokość pasów ruchu – 2,75 m;

-	w miarę możliwości wykonać odwodnienie powierzchniowe (np. liniowe);

-	budowa kanalizacji deszczowej w celu przechwycenia wód opadowych w miejscach bezodpływowych;

-	proponuje się odprowadzenie wód opadowych kolektorem do cieku przy działce nr 107/4 lub poprzez wykonanie studni chłonnych na terenie placu zabaw lub odprowadzenie do zbiornika zlokalizowanego na działce nr 48;

-	w ramach opracowania należy uzyskać wszelkie uzgodnienia, w tym uzgodnienia
z  właścicielami posesji, na których przebiegać będzie kanalizacja;

-       ze względu na nowo wykonaną nawierzchnię, kanalizację należy zaprojektować w taki
        sposób, aby prace powodowały minimalną ingerencję w nią.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania zostaje podzielony na II etapy:

Etap I (80% wartości umowy) – wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie prawomocnej decyzji.

Etap II – (20% wartości umowy) – nadzór autorski w trakcie realizacji robót w zakresie wynikającym z Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351) art. 20 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art.21, oraz nadzór nad usuwaniem wad w okresie gwarancji
i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych realizowanych w oparciu
o przedmiotową dokumentację projektową.

  - W kosztorysie inwestorskim i ofertowym należy wyodrębnić wszystkie pozycje kosztorysowe niezwiązane bezpośrednio z wykonaniem kanalizacji deszczowej (wraz z kosztami odtworzenia jezdni, ciągów pieszo-rowerowych itp.). Kosztorys należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458).

  - Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129). Wykonawca wraz z przekazaniem Zamawiającemu ostatecznych elementów dokumentacji projektowej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności art. 99-103.

  - Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń  i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek,
w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a Wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.

  - Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie o ile są wymagane.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie wszystkich materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, o których mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351).

  - Szczegółowy zakres opracowania:

- opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500;

Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności:

- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem i naniesienie na nią istniejących

i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich

w tym inwentaryzacja rowów przydrożnych;

- wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno – wysokościowych);

- opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500;

- rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Olsztynie.

- przygotowanie materiałów i uzyskanie opinii, uzgodnień wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli w postępowaniu o wydanie przedmiotowej decyzji okażą się konieczne);

- materiały wymagane do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(w razie konieczności)

W przypadku nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko będzie on stanowił element odrębnej umowy oraz będzie stanowił podstawę wydłużenia terminu realizacji zadania. Wykonawca udostępni nieodpłatnie wszelkie materiały wynikające z przedmiotowej umowy a konieczne do wykonania raportu oddziaływania na środowisko ewentualnemu Wykonawcy raportu.

  - Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym w przypadku, gdy zaprojektowane odwodnienie będzie wymagało uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego.

  - Uzyskanie wymaganych przepisami warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (w tym warunków technicznych i uzgodnień od właścicieli urządzeń obcych infrastruktury technicznej). Wszelkie wymagane przepisami opinie muszą być pozytywne (Zamawiający nie dopuszcza opinii negatywnych).

  - Ponadto należy uzyskać uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami przebudowywanych lub zabezpieczanych sieci.

  - Projekt budowlany i wykonawczy obejmujący kanalizację deszczową oraz specyfikę robót budowlanych przedmiotu zamówienia, sporządzony zgodnie
z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2021, poz. 2454).

  - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454).

  - Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym - w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 2 § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454).

  - Kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym - sporządzony zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.
z 2021, poz. 2458).

  - W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed przystąpieniem do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane (bądź na każde wezwanie Zamawiającego).

  - Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji całego zadania.

  - Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej w formacie PDF tożsama
z wersją papierową. Ponadto wersja elektroniczna edytowalna wszystkich opracowań (łącznie z częścią rysunkową).

  - Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

  - Kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę- zawierający wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dokumenty wymienione w Art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w ilości egzemplarzy jak niżej:

| Lp. | Wyszczególnienie elementów dokumentacji | Ilość egzemplarzy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mapa do celów projektowych | 1 szt. |
| 1 | Projekt budowlany (wraz z wersją elektroniczną) | 6 szt. |
| 2 | Projekt wykonawczy (wraz z wersją elektroniczną) | 6 szt. |
| 3 | Szczegółowe specyfikacje techniczne (wraz z wersją elektroniczną) | 6 szt. |
| 4 | Przedmiar (wraz z wersją elektroniczną) | 1 szt. |
| 5 | Kosztorys inwestorski (wraz z wersją elektroniczną) | 1 szt. |
| 6 | Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z decyzją (jeśli będzie wymagana) | 1 szt. |
| 7 | Operat wodnoprawny (jeśli będzie wymagany) wraz z decyzją | 1 szt. |
| 7 | Warunki, uzgodnienia i opinie niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (w tym warunków technicznych i uzgodnień od właścicieli urządzeń obcych infrastruktury technicznej) | 1 kpl. |
| 7 | Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zawierający wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dokumenty | 2 szt. |

- SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

- Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich opinii i uzgodnień, o ile okażą się koniecznie do zrealizowania zadania. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

- Podczas prac nad dokumentacją projektową Wykonawca będzie na bieżąco konsultował prace z Zamawiającym.

- Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego – bez dodatkowych roszczeń finansowych.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu
w zakresie:

- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;

- wprowadzania rozwiązań zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub innej osoby sprawującej nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego.

Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.

- Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu

z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej:

- dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych 
i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności;

- rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp.;

- utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej;

- zwielokrotniania dokumentacji;

- udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robotami budowlanymi, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

- Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca dokona wszystkich koniecznych uzupełnień niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- POZOSTAŁE

  - Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia w następujący sposób:

- I etap: 160 dni, licząc od dnia podpisania umowy;

- II etap: 60 dni, licząc od daty podpisania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych.

2. Oferta

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty w formie ryczałtowej.

3. Płatność

Zamawiający wyznacza wymagane płatności po zakończeniu następujących etapów niezależnie:

a)	Etap I

b)  Etap II

podstawą płatności jest podpisany protokół odbioru danego etapu robót.